## Slide 1
实验三 基于原理图的时序电路设计

## Slide 2
实验基础
时序电路—时序电路，是由最基本的逻辑门电路加上反馈逻辑回路（输出到输入）或器件组合而成的电路，与组合电路最本质的区别在于时序电路具有记忆功能。
特点：有时钟输入
DE0：50MHZ
Notes: 时钟信号的产生：有源晶振、集成震动芯片

## Slide 3
DE0：50MHZ 1HZ
实验原理（一）
Notes: 时钟信号的产生：有源晶振、集成震动芯片
宏函数

## Slide 4
计数器
清零方式不同
Notes: 七段数码管，共阴极 共阳极
两种清零的方式
161 异步清零
163 同步清零

## Slide 5
计数器
74161功能表

## Slide 6
数码管显示
共阴极、共阳极
Notes: 七段数码管，共阴极 共阳极
对于共阴极数码管来说，当某个发光二极管的阳极为高电平时，发光二极管点亮，相应的段被显示。同样，共阳极数码管的阳极连接在一起，公共阳极接+5V，当某个发光二极管的阴极接低电平时，该发光二极管被点亮，相应的段被显示。

## Slide 7
1：1111001 0000110
0：1000000 0111111
数码管显示
Notes: 实体名和文件名一致
工程的建立，打开，工程的路径，名称
手动敲进去，不要粘贴，全码半码的问题
编译出现错误时，根据错误提示去百度一下
多练习

## Slide 8
实验原理（二）
用74161二进制计数器、7447七段译码器和若干门电路，用原理图输入方法实现在一个7段数码管上显示序列：学号（2、0、1、7、3、0、3、0、4、5）。
循环结果显示
计数器
脉冲产生
计数器 七段数码管
分频器
译码
Notes: 波形仿真问题

## Slide 9
实验原理
QD | QC | QB | QA | D | C | B | A | 结果
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
Notes: 两种清零的方式
161 异步清零
163 同步清零